## Slide 1
研究型阶段汇报
AI赋能设计工作流
知识与工具进入设计任务 方案审核和经验回写贯穿迭代
案例研究：五个阶段的协作方法
以产品设计为案例，追踪AI参与任务的方式与验证结果。
知识
检索依据
生成
探索方案
执行
操作工具
复核
回写经验
研究重点：AI参与方式、流程迭代与经验复用
01
Notes: 我们以产品设计为案例，研究AI怎样参与设计任务，以及每次修改留下了什么可复用的方法。案例覆盖最早试作到当前候选，按五个阶段整理。知识检索提供参考，生成工具帮助比较方案，执行工具完成操作，人和检查工具共同复核结果。方案审核与经验回写贯穿这些步骤，汇报重点放在参与方式、流程变化和验证范围。

## Slide 2
AI设计协作的研究问题
以连续设计任务为案例，记录AI参与方式、修改反馈和复核结果。
协作需要回答四个问题
有没有可追溯的依据？
能否执行真实工具操作？
能否定位错误并完成修正？
下轮能否读取已有经验？
观察单位
反馈、修改与复核
方法与证据的对应关系
引入的方法
知识检索、概念前置、工具连接
过程证据
历史图、操作记录、规则与代码
结果核查
保存重开、形态检查、用户复核
经验复用
更新工作流和入口，再做回归测试
研究范围：单案例观察，对照、效率量化与佩戴实测待开展。
案例观察用于检查协作过程，效果提升仍需对照验证
02
Notes: 这项研究围绕四个问题展开：设计依据能否追溯，AI能否操作真实工具，能否定位并修正错误，已有经验能否供下一轮读取。我们以反馈、修改和复核为观察单位，对照知识检索、概念前置和工具连接所留下的历史图、操作记录、规则及代码。结果核查包括保存后重开、形态检查和用户复核，经验复用则需要更新工作流和运行入口，再做回归测试。目前有单案例的过程记录，对照组、效率量化和佩戴实测仍待开展，效果提升需要后续对照验证。

## Slide 3
当前AI设计协作流程
资料进入任务上下文，人工确认约束执行，复核结果用于更新规则与下一轮任务。
04
01 任务资源
需求与批准范围
用户描述、偏好、硬约束
知识与证据
产品、耳部、工具资料
概念与耳模参照
共同组件、图谱、源几何
当前文件与项目规则
保存版本、保护项、历史经验
02 主线
1
2
3
4
5
6
7
需求与依据
特征、检索
需求表、参考包
概念方案
发想、生成
可比方向与视图
人工选型
方案、侧别与参照
可调粗模
部件与比例
保留布局变量
联合精修
概念、耳区
圈选、剖面、位姿
保存复核
重开、检查
同版几何与视图
人工复核
认可范围与欠项
03 复核回写
未通过时回到责任阶段返工，已有授权范围内持续技术检查
更新规则与执行入口
工作流、Memory、模板与工具
复核范围与原因记录
通过项、失败原因、未覆盖项
同版成果与对照回执
保存文件、A/B PDF、待办
下轮读取
知识与参照
分析与生成
工具执行
审核判断
复核回写
Notes: 当前流程分为任务资源、执行主线和复核回写三层。需求、知识证据、概念与耳模参照，以及当前文件和有效规则分别进入相应环节，人先选型再按范围复核。AI执行可调粗模和联合精修，保存后独立重开，核对几何与可比视图。回执、认可范围和失败原因进入工作流、项目记忆、模板与工具入口，下一任务继续读取。图展示人机协作要求与已有方法，自动实现、当前工具可用性和验收状态分别记录。

## Slide 4
RAG知识检索与设计依据
RAG（知识检索增强）读取产品案例、耳部资料和工具文档，为设计提供依据。
设计资料：方案与取舍
产品案例、图片观察、使用反馈
结构取舍、支撑策略、材质语言
当前案例检索的主要依据
耳部资料：位置与约束
耳部区域、尺寸含义、接触边界
支持定位与适配，舒适性待实测
独立知识库，按任务选择
工具资料：操作与检查
FreeCAD文档、建模用法、检查
帮助选择操作和检查方法
与产品设计资料分开检索
检索资料对设计判断的支持
小体量案例：减少功能和结构复杂度
软胶支撑案例：区分硬壳与接触部件
使用反馈：补充充电、操作与长期使用取舍
记录建议、依据与待确认项
建议借鉴哪些特征，出处是什么？
哪些尺寸、佩戴性能仍缺证据？
检索相关性与来源可信度分别评估
05
Notes: RAG是知识检索增强，它把检索到的资料带入当前任务，帮助AI提出有出处的设计建议。这里分别使用产品设计、耳部和工具三个知识库。产品案例、图片观察和使用反馈提供结构取舍、支撑方式与材质表达的参考，耳部资料提供位置、尺寸含义和接触约束，FreeCAD文档帮助选择建模及检查操作。案例中，小体量产品支持功能和结构取舍，软胶支撑案例帮助区分硬壳与接触部件，使用反馈补充充电、操作和长期使用问题。参考包括QuietOn、Kokoon、Ozlo和Nothing Ear，每条建议都保留来源类型、适用限制与待确认项。检索相关性和来源可信度分别判断，真实舒适性仍需试戴。

## Slide 5
检索资料的证据审核
审核资料出处、可见信息和推断，判断每条资料能支持哪些设计结论。
来源记录
厂商说明、独立评测、用户反馈
保留作者和来源类别
图片观察
轮廓、材料分区、配件关系
尺寸和使用效果需要其他证据
推断记录
AI推断单独记录
缺少依据的结论标为待确认
资料进入设计前的审核流程
01 核对出处
查原文和图片来源
记录作者及适用条件
02 匹配用途
外形参考与补充资料分开
尺寸须明确对应部件
03 保留待确认项
推断与原文分别存档
依据不足暂不用于建模
独立试验审核166张图，119张归为外形参考，47张归为补充资料。
舒适、运动稳定性和检索质量提升仍需单独验证
07
Notes: 证据审核分别记录来源、图片观察和AI推断。厂商说明、独立评测和用户反馈保留作者与来源类别，图片可以支持轮廓、材料分区及配件关系的观察，尺寸和使用效果需要相应证据。资料进入设计前先核对原文及图片出处，记录适用条件，再按用途区分外形参考与补充资料，尺寸必须明确对应部件。推断与原文分开存档，缺少依据的结论标为待确认，暂不用于建模。独立试验逐张审核了一百六十六张图，其中一百一十九张归为外形参考，四十七张归为补充资料。舒适、运动稳定性及检索质量提升仍需单独验证。

## Slide 6
用户描述的特征提取
AI从用户描述中提取设计特征，按需求维度检索资料并组织候选方案。
自然语言描述
想解决的问题、情境与偏好
示例输入：
入耳、运动稳定、睡眠不掉、年轻配色
拆分需求维度
形态 / 场景 / 功能 / 外观偏好
标记约束、冲突和待确认项
睡眠归为场景，入耳归为形态
检索与参考组合
按维度查询，再组合互补参考
去重产品，保留未覆盖项
词法和语义检索保留来源记录
硬约束
必须遵守的边界
软偏好
用于排序和方案差异
待澄清
缺少尺寸或优先级时请求澄清
独立试验结果
参考去重后选择两个不同产品，覆盖更多需求
维度拆分与覆盖选择已通过独立试验，尚未自动集成到主项目，佩戴性能待实测。
示例展示特征提取方法，约束强度和优先级仍由用户确认
06
Notes: 特征提取根据用户描述开展，输入可以换成其他需求或产品任务。入耳、运动稳定、睡眠不掉和年轻配色是一个演示输入，其中入耳描述形态，睡眠描述场景。AI按形态、场景、功能和外观偏好拆分需求，标记硬约束、软偏好、冲突与待澄清信息，尺寸和优先级缺失时请求确认。检索按维度查询，组合互补参考、去重产品并记录未覆盖项，词法和语义检索都保留来源。独立试验通过去重选择两个不同产品，覆盖更多需求，维度拆分与覆盖选择尚未自动集成到主项目。佩戴性能待实测，约束强度和优先级仍由用户确认。

## Slide 7
概念图的输入、依据与绘图计划
以鳍翼方向为例，说明用户需求怎样变成可执行的生成Prompt。
检索和Prompt有档案；资料与参数的逐条绑定未保存，绘图计划是复盘摘要。
09
输入示例
入耳式、舒适、仿生、体积适中，运动稳定、睡觉不掉，配色年轻。
拆成产品形态、使用场景与外观偏好；舒适和稳定保留为待验证目标。
1 RAG检索依据
真实关键词检索，返回4个案例
入耳式、舒适、低突出、软支撑
华为耳夹式：软硬分工
厂商资料；跨形态材料参考
QuietOn睡眠耳塞：低外突
厂商资料；低体量需考虑功能取舍
2 绘图计划复盘
根据存档生成Prompt归纳
鳍翼：椭圆主体＋短宽软鳍
蓝灰硬壳＋青色哑光软胶
假设：软鳍承托，控制外突
统一左耳、短颈耳套与共同组件
左佩戴、中四视图、右产品主图
3 组装生成Prompt
原始英文Prompt的中文摘要
单只左耳，3:2概念展示板 椭圆机身＋短宽圆角软鳍 蓝灰硬壳＋青色哑光软胶 共享组件、连接、比例和遮挡 TOP斜俯视，不加高钩与细节格
4 图像工具执行与复核
工具按Prompt出图，六方向候选先核查一致性，再由人选型。
候选：籽荚、卵石、鳍翼、海螺、花苞、双瓣。
核查：左耳方向、连接、材料与视图；发现偏差回改Prompt。
Notes: 此页以用户需求为例，把产品形态、场景和审美偏好展开为执行输入。相同需求的真实关键词检索档案返回四个候选，华为耳夹式案例提供软硬分工的厂商说明，QuietOn睡眠耳塞提供低外突及功能体量取舍的厂商说明，两者用途与入耳性能验证分开。图中的鳍翼计划根据原始生成Prompt复盘，明确椭圆主体、短宽圆角软鳍、蓝灰硬壳、青色哑光软胶，以及同一左耳、共享组件和规定视图；资料到每一绘图参数的逐条绑定未保存，不能补造当时的连续决策日志。已有生成结果包括六个方向，图像工具与RAG是不同环节，出图后仍需核对侧别、连接、材料和视图，再由人选型。原始检索与完整英文Prompt已归档，舒适、稳定和工程尺寸继续待验证。

## Slide 8
设计特征与六种概念方案
相同需求下比较不同轮廓、支撑方式和软硬分工，由人选择方向。
籽荚
SeedPod
浅鞍软胶支撑
卵石
Pebble
圆润低凸起
鳍翼
FinWing
短宽软鳍
海螺
Spiral
浅卷曲面
花苞
Bloom
花瓣软胶环抱
双瓣
TwinPetal
重叠双壳
六个左耳概念用于本轮生成流程演示。
输入特征决定生成方向，由人比较并选型
09
Notes: 相同需求可以生成多种概念策略，供人比较轮廓、支撑方式和软硬分工。六个左耳概念分别是采用浅鞍软胶支撑的籽荚、圆润低凸起的卵石、带短宽软鳍的鳍翼、使用浅卷曲面的海螺、软胶环抱的花苞，以及重叠双壳的双瓣。它们用于本轮生成流程演示，目前尚未选型。体积、舒适与稳定性还没有实测，后续选择需要继续核对这些要求。其他输入特征可以产生其他方案方向。

## Slide 9
AI怎样把语言变成CAD操作 —— MCP
读取工具说明和模型状态，确定参数，再生成调用或Python脚本交给CAD。
08
人的语言
建一个长方体：
长10、宽8、高4mm
示意输入，本轮不执行
AI拆解与选接口
对象、动作与尺寸
读取文档与工具说明
说明约束参数名称与类型
AI构造调用参数
name: create_box
length: 10, width: 8
height: 4
MCP转交CAD接口
接收参数，调用Python
新增对象、赋值并重算
返回对象、尺寸与几何状态
结果回到AI，再检查或返工
CAD操作的Python代码
现有服务器实现节选，参数取自调用
box = doc.addObject("Part::Box", "CodexBox") box.Length = length box.Width = width box.Height = height doc.recompute()
复杂形体：AI编写脚本
检索API，结合对象和约束编写Python。
"name": "run_freecad_script" "arguments": { "script": "<Python代码>", "timeout_s": 60 }
服务器检查脚本、执行并返回产物及日志
AI负责语言理解与调用构造，MCP按协议传输，CAD接口完成建模。
Notes: AI读取用户要求、当前模型信息和工具说明，提取对象、动作、尺寸及单位，再按参数名称和类型构造调用。图中的长方体是原理示例，create_box接收结构化参数，现有服务器Python实现负责新增对象、赋值和重算；复杂形体可由AI编写Python后传给run_freecad_script，服务器检查脚本并返回产物与日志。本轮只核对接口、源码和演示表达，未执行CAD，文档检索工具报告知识库路径未配置，实际工具状态仍需另行核对。字段依据[MCP官方Tools规范](https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/server/tools)以及本项目服务器与桥接源码；语言理解由AI完成，MCP按协议传输，CAD接口执行几何操作。敏感变更先审核方案，完成后继续检查保存态结果。

## Slide 10
AI协作能力成长：阶段1至3
概念图先行，先选设计方向，再把方案转为可操作3D模型。
六阶段按能力归纳，方法交叉完善，候选仍待复核。
11
1 几何粗模
实际早期试作：能出几何，依据不足。
能力
需求词转为几何粗模
缺口
直接建模缺少形态依据
介入
概念图前置与人工选型
改进
先定设计方向，再建模
2 二维先行与转译
早期二维轮廓节选，先定方案。
能力
先比较二维概念方案
缺口
缺少概念图指导
介入
概念图先行、锁定方案
改进
选定概念，进入3D转译
3 概念与3D联审
概念正面
模型正面
较新方法示例：同一参照逐项核对。
能力
方案已转为可改3D
缺口
圈选可能指错作用面
介入
对象复标、剖面核查
改进
反馈有可检查的范围
Notes: 早期AI可把需求词转成几何粗模，直接建模暴露了形态依据不足的问题。概念图先行把发想、二维表达与人工选型放到建模之前，先锁定设计意图。第二节点的缺口是可操作的3D模型，因此下一阶段需要把选定概念落实为可修改的CAD几何。模型形成后，概念与保存态模型可以逐项核对，圈选反馈的遮挡层歧义仍需后续空间诊断。早期二维轮廓取自真实档案，后段联审图为较新方法示例，候选仍待复核。

## Slide 11
AI协作能力成长：阶段4至6
真实剖面与耳区知识帮助定位，整机联动和复核回写支持后续任务。
耳区与剖面支持位置核查，佩戴和跨任务效果继续验证。
12
4 圈选与剖面诊断
入口
软叶邻近
耳面
耳套
出音管
软叶
真实截线节选，各幅等比例展示。
能力
截线可查层次与距离
缺口
耳区名称缺少模型定位
介入
图谱与中英名称绑定
改进
反馈对应实际耳区
5 耳区语义与定位
耳甲艇
Cymba concha
耳轮脚
Crus of helix
耳甲腔
Cavum concha
名称、图谱与实际源面对应。
能力
10区名称对应源面
缺口
局部变形掩盖姿态问题
介入
新旧耳对齐、整机联动
改进
贴合目标指导位姿
6 联合佩戴与复核
调整前
整机调整后
真实保存态，同一相机A/B。
能力
整机方向获局部确认
缺口
接合、承托与实测待验
介入
保存复核、A/B与回写
改进
可追溯候选，欠项留账
Notes: 真实剖面帮助核查部件层次与距离，两幅图节选635段独立截线并各自等比例展示。耳区中英名称、图谱与实际源面绑定后，反馈可以落实到模型位置。整体姿态存在问题时，联动整机与部件，避免持续局部变形补偿布局错误。图中保存态A/B保持同一相机，整机方向获得的局部确认仅覆盖这项判断，接合、承托与真实佩戴仍待验证。复核后的有效方法、失败原因和适用边界回写工作流及执行入口，跨任务效果继续核查。

## Slide 12
复核结果如何进入下一轮
确认需求和修改方案后实施，同版回执支持人工复核，规则再进入工作流与执行入口。
通过范围与欠项分别记录，回写后检查实际读取和回归。
13
人提出反馈
描述、圈选、目标
AI复述方案
改动与保护项
人确认方案
范围与取舍
AI实施修改
保存、独立重开
形成对照回执
同条件A/B PDF
人复核结果
认可范围、欠项
通过范围与未解决项分别记录，未通过继续返工。
一次软叶微移的实际回执
回写以后，还要检查实际读取
工作流与项目Memory
生成指令、模板、工具入口
已知正反例与下一任务
Notes: 每次修改先由人提出反馈，AI复述目标、方案和保护项，经确认或已有明确授权后实施。保存文件并独立重开，提供同条件A/B PDF供人复核，认可范围和未解决问题分别记录，未通过的内容继续返工。右侧保留一次软叶微移的实际回执，仅用于说明该次修改的复核范围。有效方法和失败边界进入工作流、项目记忆、生成指令、模板及工具入口，还要用已知正反例和下一任务检查实际读取。规范、工具实现、测试和迁移分别留账，回写不代表模型参数训练或产品整体验收。

## Slide 13
阶段进展与后续验证
已有流程证据支持方法检查，跨任务复用与产品性能仍需验证。
主项目已用的方法
RAG检索、概念前置、工具执行
保存重开、审核回执、规则回写
流程记录可核查，产品仍待验收
独立试验结果
形态/场景拆分、需求覆盖选择
图文用途与尺寸归属审核
尚未全部迁入主项目自动路径
待验证的问题
效率/设计质量的因果提升
真实舒适、稳定、材料与制造
效率需对照，性能需实测
下一轮的验证安排
换一组需求与产品任务
记录错误、返工与资料缺口
统一标准开展对照
检查特征提取和规则复用
追踪规则读取与失效情况
试戴与工程测试分别开展
产品进度：姿态精修暂缓，接合待复核，后续多视图与造型回归待开展，原欠项保留。
方法应用、用户验收、产品性能与跨任务验证分别记录
14
Notes: 主项目已经使用RAG检索、概念前置、工具执行、保存重开、审核回执和经验回写，流程记录可以核查。形态场景拆分、需求覆盖选择和图文用途与尺寸归属审核已有独立试验结果，尚未全部进入主项目的自动执行路径。效率、设计质量的因果提升，以及真实舒适、稳定、材料和制造性能仍待验证。下一轮可以更换需求和产品任务，检查特征提取与规则复用，记录错误、返工和资料缺口，追踪规则读取或失效情况，统一标准开展对照，再分别做试戴及工程测试。目前产品姿态精修暂缓，接合候选待复核，后续多视图和造型回归待开展，原欠项保留。方法应用、内容验收、产品性能和跨任务验证各自记录结果。